Диагностика услуги IPTV без использования приставки IPTV.

- Необходимо настроить абонентский маршрутизатор (DIR-100, DIR-300) в соответствии с инструкцией.

- Подключить ноутбук/нетбук к порту, в котором должна располагаться приставка.

- Установить в сетевом подключении галочки «получать ip-адрес автоматически» и «получать DNS автоматически». (Данный пункт расписан далее более подробно)

- Компьютер должен получить сетевой адрес вида: 10.164.X.Y и DNS 10.64.254.129.

- Отключить программы, которые могут блокировать мультикаст траффик или запросы (например файервол касперский анти-хакер)

- Запустить программу VLC.

- Нажать в меню «Медиа» – «Открыть URL» и ввести там udp://@233.99.61.1:5000

- Диагностика работоспособности middleware сервера осуществляется путем входа на адрес http://mem.iptv или http://10.64.254.129.

Настройка адреса на компьютере.

1. Заходим в меню «Пуск»

2. Выбираем пункт «Панель управления»:

3.В открывшемся окне выбираем пункт «Сетевые подключения»

4. В открывшемся окне правой кнопкой мыши нажимаем на иконку «Подключение по локальной сети » и, в открывшемся меню, выбираем пункт «Свойства»

5. Во вкладке «Общие» в конце списка «Компоненты, используемые этим подключением» выделяем пункт «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажимаем кнопку «Свойства»

6. В открывшемся окне устанавливаем галочки «Получить IP-адрес автоматически» и Получить следующие адреса DNS-серверов.

Подтверждаем свой выбор.